Auftrag an das Absperrteam Nr. 2  „Mauss“

Anhang 10

1. Grundsätzliches

Die Signalisationsmassnahmen werden durch Angehörige der Feuerwehr (Verkehrsgruppe) durchgeführt. Die Sperre Nr. 2 „Mauss“ Pt. 614 bezweckt die Sperrung die Zufahrt von Mauss nach Mühleberg bzw. Gümmenen (Zone 2 in die Zone 1). Die Sperre wird auf der rechten Fahrbahnseite aufgestellt. Der linke Fahrstreifen ist für Fahrzeuge, welche das Gebiet verlassen wollen, offen zu halten.

2. Übersichtsskizze

2. Verantwortliches Personal

Grfhr:	Ineichen Hans	Tel. G:	0XX / XXX XX XX

Natel:	0XX / XXX XX XX

Tel. P:	0XX / XXX XX XX

AdF	Flückiger Paul (Fahrer)	Tel. G:	0XX / XXX XX XX

Natel:	0XX / XXX XX XX

Tel. P:	0XX / XXX XX XX

3. Fahrzeuge / Ausrüstung / Verbindungen

Fahrzeug:	VW Transporter; BE 95'036 (Schlüssel im KP Alarmstelle der Gemeinde)

Absperrmaterial:	1 Stk Scherengitter

1 Stk Verbotstafel (Fahrverbot)

1 Stk Verbotstafel (Begehungsverbot)

1 Stk Signal „Radioaktivität“

1 Stk Blinklampe

Ausrüstung:	1 EDOS 99 - Elektronisches Personaldosimeter

1 Sortiment pers. ABC Schutzmaterial

1 Taschenradio mit Reservebatterien

1 Taschenlampe

1 Verkehrshelferausrüstung komplett

1 LK 1:25’000 des Einsatzgebietes

1 Verbindungsplan Funk mit Rufnamen

Proviant und Getränke

Verbindung:	Natel und FW-Handfunkgerät; Kanal X, Rufname Securo 2

Funkbereitschaftsgrad: Funkbereitschaft ab Einsatzbeginn

Telefonbuch:	KP Alarmstelle der Gemeinde (Magazin)	031 / XXX XX XX

C Alarmgruppe der FW	079 / XXX XX XX

Gemeindeverwaltung	031 / XXX XX XX

Natel Nummer Posten 2 „Mauss“	079 / XXX XX XX

4. Geschützter Ort

Bei einem bevorstehenden Wolkendurchzug suchen die Angehörigen des Absperrpostens auf Anweisung der Vorgesetzten Stelle an folgendem Ort Schutz und/oder befolgen die Anweisungen gemäss den Durchsagen im Radio:

Schutzraum im ……………………………………….

Keller im ………………………………………………

5. Aufträge

Absolvierung der Sofortausbildung „Handhabung persönliches ABC Schutzmaterial“ und Kurzinstruktion „Funken“

Erstellung ABC-Schutzbereitschaft vor der Abfahrt

Permanentes Abhören des Radios (DRS1) während des Einsatzes

Aufbau und Betrieb des Absperrpostens; Vollzugsmeldung bei Betriebsaufnahme

Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Verkehrsflusses aus der Zone 1

Sperrung des Zugangs für Unberechtigte in die Zone 1; Kontrolle von Ausweisen und Zutrittsberechtigungen (z.B. Anwohner Zone 1, Mitarbeiter KKM, Funktionäre BevS, Angehörige NAZ, ENSI, BSM etc.) Rückfragen im KP bei Unklarheiten.

Sperrung des Zugangs für Medienvertreter, Verzicht auf direkte Medienauskünfte und Verweis auf die Auskunfts- und Informationsstelle der Gemeinde (RFO Zone 1 / Gemeinderat)

Unverzügliche Meldung von Zwischenfällen, Ausschreitungen, Verkehrsstaus, etc. in den KP Alarmstelle der Gemeinde

Befolgung weiterer Anweisungen der vorgesetzten Stelle (Ablösungen, Rückkehr, Aufsuchen des geschützten Ortes bei bevorstehendem Wolkendurchzug)

Chef Alarmstelle der Gemeinde:	……………………………………….

Hans Muster

# Text boxes

Legende:

Absperrposten

Gesperrte Zufahrt Zone 1

Umfahrung über Zone

2